北京市影剧院、礼堂防火安全管理规定

一、为保障影剧院、礼堂等公共文化娱乐场所的消防安全，依据《中华人民共和国消防条例》等有关规定，制定本规定。
　　二、凡本市行政区域内的影剧院、礼堂（包括排演场、俱乐部、文化馆等公共文化娱乐场所，下同），均适用本规定。
      影剧院、礼堂的消防安全工作，由影剧院、礼堂的经营单位负责。各级文化主管部门和公安消防监督机关负责监督、检查本规定的执行。
　　三、影剧院、礼堂应当符合建筑设计防火规范和下列要求：
　　1.观众厅应按设计设置固定座椅。不得随意增设座位。
　　2.疏散观众的楼梯、通道、场门应安装事故应急照明灯和疏散指示标志，其事故照明供电时间不少于二十分钟，照明度不低于一勒克斯。
　　3.观众厅二百个以上座位的，其周围一百米内应不少于三座消火栓；不足二百个座位的，不少于二百座消火栓，一千五百个座位以上和重点影剧院、礼堂，应设火灾自动报警和自动灭火设备，舞台台口应设水幕或防火幕，并有备用电源。
　　4.舞台幕布、银幕、窗帘宜采用经过防火处理的材料。
　　5.茶炉、取暖火炉及其烟囱，不得靠近可燃结构，烟囱穿过屋顶的，其周围五十厘米内不得有可燃物。
　　四、影剧院、礼堂的通风和动气调节系统，应当符合下列防火要求：
　　1.通风管道应为非燃体，保温材料应为非燃或难燃材料。
　　2.风机进出口应安装阻火闸门。舞台、观众厅、休息厅灯处的通风管道应分别设置。分设有困难、必须连通的，应在相连处安装阻火闸门。
　　3.通风管道穿过舞台台口上部防火隔墙的部位，应安装阻火闸门，隔墙两侧一米以内的风道保温材料应为非燃材料。
　　五、影剧院、礼堂电气设备的安装和管理，必须严格执行《电气工程安装标准》并须遵守下列规定：
　　1.由正式电工操作和管理，定期维修检查。
      配电线路须穿金属管保护；不得采用塑料线。舞台、观众厅和其他场所的配电线路，必须分路控制，禁止适用铝线。
　　2.禁止拉设临时线路。凡移动的电气设备，其电源线必须采用橡胶电缆。
　　3.吸顶灯须采用瓷灯口，并有隔热、通风、降温措施。灯头线须采用耐高温线或套瓷管保护，配线接点应设金属接线盒。面光、耳光灯泡表面与可燃结构（或材料）的距离不得小于五十厘米。
　　4.工作灯的功率不得超过六十瓦。
　　六、在影剧院礼堂进行放映、演出活动，须遵守下列规定：
　　1.放映电影，须由取得放映许可证的放映人员操作，并严格执行安全操作规程。电影放映机要采用安全光源，其散热管穿过屋顶时，距可燃结构不得小于五十厘米。倒片机须有导除静电装置，接片用的易燃物品须放置在密闭的金属容器内。放映硝酸纤维片，须事先经影剧院、礼堂消防安全负责人批准。
　　2.演出文艺节目需用焰火效果时、须报公安消防监督机关批准，并采取相应的防火措施；安装电气设备，必须在影剧院、礼堂电工配合下按规程进行。
　　3.放映、演出时，必须保持舞台畅通、场门通道。严禁闩锁场门。舞台侧台不得堆放与演出无关的物品。
　　4.各放映、演出场次之间，需有二十分钟以上的间隔时间。
　　5.放映、演出时，场务人员应佩带明显标志、坚守岗位，值班室须设值班电工。放映、演出结束后，须有专人负责安全检查、切断电源。发生火情时，要及时报警和组织观众疏散。
　　6.除制定地点或演出需要外，禁止吸烟。
　　七、影剧院、礼堂的防火安全管理工作，须符合下列要求：
　　1.舞台、观众厅、放映室、休息室、灯光操作室、配电室、空调室等，均须配备相应的灭火器材，并便于取用。
　　2.舞台、观众厅及其相连接的房间内，禁止适用炉火或液化石油气。因特殊需要使用明火时，必须经上级单位的保卫部门和公安消防监督机关批准，并采取可靠的防火措施。
　　3.楼梯、通道等处铺设地毯，须紧固在地板上。
　　4.除值班人员外，禁止其他人员留宿。舞台、放映室等工作间不准会客，不准堆放杂物，不准挪作他用。
　　5.确定消防安全负责人，实行防火责任制，建立义务消防组织，并定期对消防设备、设施进行检查、维修、保养，保证完好有效。
　　八、现有影剧院、礼堂，不符合本规定第三、四项规定的，须制定计划，在改建、扩建时予以改进。改进计划须报公安消防监督机关备案。
       新建影剧院、礼堂，必须按本规定执行。
　　九、违反本规定，拒绝执行公安消防监督机关的改进意见的，由公安消防监督机关负责责令停止其影剧院、礼堂的使用。发生火灾，尚未造成严重后果的，由公安机关依照《治安管理处罚条例》对直接负责人员予以处罚；后果严重、构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　十、本规定具体应用中的问题，由市公安局负责解释。
　　十一、本规定经市人民政府批准，自一九八六年八月一日起执行。